## Slide 1: Fekete – fehér? Igen – nem? Avagy aktuális kérdések a toxinokkal kapcsolatosan

## Slide 2: CÉGÜNKRŐL GLOBÁLISAN
SGS = Société Générale de Surveillance
Történet
  1878-ban alapították Franciaországban mezőgazdasági ellenőrző cégként majd kiterjesztették a szolgáltatást az Ásványi anyagok, Olajok, Gázok, Vegyi anyagok, Ipari termékek és Fogyasztási cikkek szektorára
Az SGS a világ vezető minőségellenőrző, vizsgáló és tanúsító szervezete
75 000 alkalmazott világszerte
Globális hálózat 140 országban: 1 200 iroda és laboratórium

## Slide 3: Komplett MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁSOK egy kézből
TISZTASÁGVIZSGÁLAT:
Szállítóeszközök rakodás előtti ellenőrzése (tehergépjármű, vagon, konténer, hajóraktér stb.)
FELÜGYELET:
Be- és kirakodások alatti felügyelet
Készletellenőrzés súlymegállapítással
Készletellenőrzés minőségvizsgálattal
Raktárak alkalmassági vizsgálata
Letétkezelési szolgáltatások
Beszállítói folyamat teljes nyomon követése
MINTAVÉTEL:
A helyi előírások, szerződéses követelmények vagy a nemzetközi szabványok szerint
Speciális mintavételek (silókból és magasan tárolt terményekből)
Notes: 3

## Slide 4: Mintavétel
MSZ EN ISO 24333-2010
Gabonafélék és gabonatermékek mintavétele raktárban
401/2006 EK rendelet
Élelmiszerek mikotoxin tartalmának hatósági ellenőrzésében használandó mintavételi és ellenőrzési módszerek

## Slide 5: MSZ EN ISO 24333-2010 mintavétel

## Slide 6: GAFTA mintavétel rakodásnál
GAFTA mintavétel rakodásnál – 10 kg/minta

## Slide 7
401/ 2006 EK rendelet szerinti mintavétel

## Slide 8: Toxinok egyenetlen eloszlása a tételben

## Slide 9: Vizsgálati módszerek
Helyszínen végezhető gyorsmódszerek
  kvalitatív (igen/nem) - színreakciók
  kvantitatív
  szemi-kvantitatív (pl. 4 – 30 ppb megadott tartományban)
Referenciamódszerek (akkreditált laboratóriumban)
  HPLC
  LC-MSMS

## Slide 10: Összefoglaló
Minták
    Gyűjtött minta - 20-40 kg
    Növekményminták
  Laboratóriumi minta 0,5 – 2 – 3 – 5 – 10 kg
  reprezentativitás
  laboratóriumban: mintaosztás, darálás, reprezentatív átlagminta
Különbségek adódhatnak
  Mintavételből, mintaosztásból, mintelőkészítésből, heterogén eloszlásból, előkészítésből
  HPLC-nél használatos oszlop (függ a kapacitástól)
  HPLC kiértékelés, visszanyerések, homogén exctractumok

## Slide 11: Mintavételből és vizsgálatból adódó különbségek

## Slide 12: Toxin vizsgálati eredmények búza

## Slide 13: Toxin vizsgálati eredmények kukorica

## Slide 14: Vizsgálati eredmények kukorica

## Slide 15: MIKOTOXIN HATÁRÉRTÉKEK HUMÁN FELDOLGOZÁSRA SZÁNT, FELDOLGOZATLAN GABONAFÉLÉKRE ÉS VÉGTERMÉKEKRE (1881/2006 EK)

## Slide 16: MIKOTOXIN HATÁRÉRTÉKEK TAKARMÁNYOZÁSRA SZÁNT TERMÉKEK ESETÉBEN (576/2006 EK ajánlás és 100/2003 Bizottsági Irányelv)

## Slide 17: MIKOTOXIN HATÁRÉRTÉKEK TAKARMÁNYOZÁSRA SZÁNT TERMÉKEK ESETÉBEN (576/2006 EK ajánlás és 100/2003 Bizottsági Irányelv)

## Slide 18: Akkreditált laboratóriumunk
2009-ben nyitottuk
    45 munkatárs
    1,600 m2
    Több, mint 500 akkreditált paraméter
    Vizsgált területek:
      Termények, takarmányok, talaj, műtrágya, élelmiszer
Akkreditációink:
    EN ISO 17025
    GAFTA és FOSFA analitikai tagság
    GEP
    GLP

## Slide 19: KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
Elérhetőségeink
Baloghné Kiss Ágota
üzletágvezető
Tel: 06 30 826 2961
e-mail: agota.kiss@sgs.com
Párkányi Gábor
üzletágvezető helyettes, technikai vezető
Tel: +36 30 500 2953
Email: : gabor.parkanyi@sgs.com
Hamaricsné Fejes Katalin
Értékesítő
Tel: +36 30 537 5379
Email: : katarina.fejesova@sgs.com